Frontales Petzl

Este texto resume la información sobre los diferentes elementos de los frontales Petzl y sus parámetros generales.

Protocolo de medición

Ante la gran variedad de productos ofrecidos y para evaluar las prestaciones de las diferentes linternas, Petzl ha elaborado un protocolo de medición que a continuación se resume.

Condiciones generales de estudio de los frontales Petzl

- Todas las pruebas se realizan en cinco linternas exactamente iguales, seleccionándose aleatoriamente de la cadena de producción.

- Se prueban una a una con dos juegos de pilas o baterías nuevos e idénticos a los que se sirven de serie. Si el producto no se vende de serie con pilas alcalinas nuevas.

- Para garantizar la homogeneidad de los rendimientos en todas las pruebas se realizan a una temperatura de 20 ºC.

- Para cada parámetro se realizan diez mediciones de la que la media es el valor final.

Aspectos estudiados

Iluminación mínima

Es la cantidad de iluminación a partir de la cual ya no se ve satisfactoriamente. Aspecto fundamental para determinar la autonomía. Petzl estima el nivel mínimo de iluminación similar a la que pueda haber en una noche despejada con luna llena (0.25 lux).

Alcance de la luminación

Es la distancia hasta la cual la linterna proporciona una iluminancia superior de la iluminación mínima.

Flujo luminoso

El flujo luminoso indica la cantidad de luz total que una linterna emite. Este valor se expresa en lúmenes (lm) y se mide con la ayuda de una esfera integradora. Esta medición es complementaria a la del alcance de la iluminación.

Petzl indica el flujo luminoso en modo máximo, indicando la capacidad máxima de iluminación de cada linterna.

Como valores de referencia se indica que:

- Una vela proporciona 10 lumens aprox.

- Iluminación doméstica entre 100-200 lumens.

Autonomía

Duración durante la cual una linterna proporciona una iluminancia superior o igual a 0.25 lux medida en el eje del haz luminoso y a una distancia de dos metros. Cuando a una distancia de dos metros el valor de iluminancia es menor de 0.25 lux se considera que la linterna ya no es funcional.

Adaptaciones frontales Petzl

Adaptaciones de iluminación

Forma del haz luminoso

- Cada haz luminoso comprende una parte residual más amplia que el haz luminoso principal, aumentando la visibilidad.

El haz luminoso puede ser homogéneo o no homogéneo. Los frontales Petzl son siempre homogéneos.

| Homogéneo | No homogéneo |
| --- | --- |

- La forma del haz luminoso depende del tipo de fuente luminosa así como de la óptica. Distinguiendo dos tipos de haces.

Amplios

El haz luminoso difunde la luz de proximidad. Está mejor adaptado a actividades estáticas o con desplazamientos tranquilos.

Focalizados

Concentra la luz para iluminar a más distancia. Pensado para desplazamientos ágiles.

Potencia de iluminación

Ante las diferentes necesidades de uso los frontales Petzl pueden iluminar con diferentes intensidades. Los diferentes modos de iluminación sin: máximo, óptimo, económico, boost e intermitente. De esta manera el usuario puede optimizar la potencia de iluminación y la autonomía según las necesidades de uso.

EL modo Boost permite aumentar durante 20 seg la potencia de iluminación un 50% más que en el nivel máximo. Mientras que el modo intermitente es para ser visto.

Grado de protección y compatibilidad electromagnética

Cada frontal está preparado para diferentes tipos de usos o condiciones climatológicas por esta razón cada linterna posee un grado  de protección (IP XX), así como una indicación sobre el nivel de compatibilidad.

IP XX: Grado de protección donde la primera cifra indica el nivel de protección contra cuerpos sólidos, mientras que la segunda cifra recoge la protección contra líquidos. Los frontales Petzl están catalogados como; IPx4, IPx6, IPx8.

En las siguientes tablas se explica la nomenclatura empleada.

| Protección contra cuerpos sólidos |
| --- |
| X | No medido |
| 0 | No protegido |
| 1 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de diámetro ≥ 50 mm |  |
| 2 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de diámetro ≥ 12,5 mm |  |
| 3 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de diámetro ≥ 2,5 mm |  |
| 4 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de diámetro ≥ 1 mm |  |
| 5 = Protección contra el polvo (entrada limitada, cantidad no perjudicial) |  |
| 6 = Estanca al polvo |  |

| Protección contra líquidos |
| --- |
| X | No medido |
| 0 | No protegido |
| 1 = Protegido contra la caída vertical de gotas de agua |  |
| 2 = Protegido contra la caída de gotas de agua (15° de inclinación) |  |
| 3 = Protegido contra la lluvia (60° de inclinación) |  |
| 4 = Protegido contra proyecciones de agua. Siguen funcionando aunque entre agua en su interior. Contactos de acero inoxidable y capa estanca para elementos más delicados. |  |
| 5 = Protegido contra chorros de agua |  |
| 6 = Protegido contra fuertes chorros de agua. Siguen funcionando aunque entre agua en su interior. Contactos de acero inoxidable y capa estanca para elementos más delicados. |  |
| 7 = Inmersión temporal (-1 metro durante 30 minutos) |  |
| 8 = Inmersión prolongada (superior a 1 metro durante un tiempo definido por el fabricante) |  |

Compatibilidad electromagnética CEM consiste en la aptitud de un aparato eléctrico para que funcione correctamente, independientemente de las posibles interferencias electromagnéticas del entorno, y sin provocarlas él mismo.

Las linternas Petzl cumplen con las exigencias de la directiva 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética: no pueden generar ninguna interferencia con otros aparatos marcados CE.

Características de la iluminación LED

Los Leds tienen una cápsula individual moldeada, no tienen filamento incandescente, presentan un menor consumo de electricidad y mayor vida útil y tienen una gran variabilidad de formas y colores.

Tipos de LEDs:

- Leds cilíndricos de 5mm de diámetro con una lente integrada. No requieren una lente de ángulo amplio para conseguir iluminación cercana y son resistentes a impactos y vibraciones.

- Leds de alto rendimiento. Requiere una lente adicional para dispersar la luz proporcionando además protección física ante impactos.

La vida de un led se determina cuando su rendimiento se reduce un 50% respecto el original. Para los LEDs de calidad, esta vida está cerca de 100.000 horas en condiciones normales. Cuando pasa este periodo la señal se hace muy débil. Mientras que la vida media de un led es de aproximadamente 5.000 horas de uso continuo.

Lentes y Reflectores

Los frontales Petzl incorporan reflectores (lámparas incandescentes) o lentes (en Leds).

Las lentes son un elemento muy importante en la iluminación. Permite al usuario variar la luz emitida por el led. Las lentes pueden ser fijas o regulables permitiendo variar la luz del foco según las necesidades de cada momento. Las lentes están realizadas de cristal o plástico y su estructura es relativamente compacta. Según su forma, pueden proporcionar una luz difusa o concentrada.

Los reflectores que rodean los focos de luz actúan como espejos, dirigiendo la luz en una determinada dirección. Pueden ser parabólicos o planos y ambos tienen una superficie interna reflectante.

Los reflectores son usados en los frontales con lámparas incandescentes. EL diseño de los reflectores persigue aumentar la eficiencia en la iluminación, obtener un haz luminoso uniforme y reducir las posibles imperfecciones en el haz debido a la forma del filamento, la calidad del cristal o la presencia de varias lámparas. Los reflectores se construyen con una lente protectora generalmente. Los frontales Petzl con reflectantes pueden regular el haz luminoso.

Los LEDs de alto rendimiento emiten luz en 180o. La lente hace que el haz luminoso se concentre y oriente. Las lentes de Petzl se diseñan optimizando la iluminación más eficiente y la máxima uniformidad del haz luminoso.

Las frontales equipados con lentes emiten un haz luminoso estrecho y a largas distancias. Para conseguir que emita una iluminación más amplia y cercana Petzl ha diseñado un retráctil de lentes de gran ángulo formado por múltiples micro-lentes.

En el caso de los leds de 5 mm, debido a que su soporte ya proporciona la orientación del haz luminoso de una manera fija. Petzl introduce un una terminación en tonos plateados para mejorar la visibilidad.

Baterías

Todas las pilas están polarizadas, teniendo su polo positivo y negativo. Debido a esto su colocación debe ser la correcta, sino pueden convertirse en inestables y emitir gases y líquidos corrosivos.

Pilas salinas

Estas pilas son más baratas y tienen un menor rendimiento. Están pensadas para elementos que requieran bajos requerimientos eléctricos como relojes, radios o mandos a distancia, están actualmente desapareciendo en el mercado. Petzl desaconseja el uso de estas pilas debido a su bajo rendimiento y debido a posibles problemas de averías.

Pilas alcalinas

Son las pilas más comunes actualmente en el mercado. Son muy adecuadas para la mayoría de productos eléctricos y se pueden almacenar largos periodos de tiempo.

Pilas de litio

Son elementos de menor volumen, menor peso, con un mejor funcionamiento a diferentes temperaturas y con mayor capacidad (un 30% más que las pilas alcalinas para un mismo tamaño).

Durante el uso de la lámpara la pila se descarga, de diferentes formas dependiendo de la tecnología y de la calidad de los materiales. En general, el voltaje de las pilas alcalinas disminuye constantemente durante el uso normal, mientras que la tensión suministrada por las baterías de litio disminuye en las etapas.

Las pilas de litio proporcionan un rendimiento diferente según el tipo. Las pilas de 1.5V proporcionan una iluminación constante durante la mayor parte de su duración. Mientras que las pilas de 3V tienen una pérdida de rendimiento progresiva.

Las baterías recargables pueden recargarse entre 200 y 1500 veces. Algunos modelos de frontales Petzl incorporan una iluminación indicadora del proceso de carga de su pila, como se indica a continuación.

Verde intermitente pila cargada satisfactoriamente.

Naranja intermitente carga menor del 30%.

Rojo intermitente carga menor del 10%.

El proceso de descarga de las baterías recargables depende de los elementos utilizados, de las condiciones de uso, de la calidad de las piezas y del montaje. Las lámparas Petzl pueden incorporar un dispositivo electrónico que regule el funcionamiento del frontal o no. Si incorpora este sistema se determina que la linterna es regulada y si no, es no regulada.

Funcionamiento de linterna regulada

En la linternas no reguladas el alcance de la iluminación va decreciendo con la descarga de la batería, es decir con su uso. Mientras que en las lámparas reguladas el alcance del foco se mantiene constante durante un periodo de tiempo. (Este tiempo es el que aparece recogido en las prestaciones de la linterna como autonomía). Pasado este tiempo la potencia luminosa disminuye hasta un nivel mínimo para que el usuario pueda cambiar las pilas.

Funcionamiento de linterna no regulada

Petzl realiza las mediciones de sus baterías trascurridos 30 min. de uso, 10h de uso continuo y

30 h de uso.

Por otro lado, la iluminación de señalización se calcula en el mismo eje a una distancia de 100 metros, ya que es la que se considera mínima de seguridad. La autonomía recogida en los frontales Petzl corresponde al tiempo mientras que iluminación es superior o igual a 0.00001 lux a 100 m.

Capacidad

La capacidad de una batería se mide en amperios/hora (Ah). Cuanto mayor sea la capacidad mayor será la duración de la luz. La capacidad depende del tipo de pila (alcalina, litio, etc..), del número de sus componentes, de su estructura y de la temperatura. Cada fabricante emplea un sistema de medida diferente.

Baterías recargables de plomo

Son un modelo de baterías antiguo y barato. Son muy resistentes y pueden proporcionar una gran cantidad de energía pero su peso y volumen son muy elevados.

Baterías de níquel

Estas baterías realmente están compuestas por níquel y cadmio (Ni-Cd) o con hidruro metálico (NI-MH). En la actualidad el más empleado es Ni-NH. Este tipo ofrece una gran densidad de energía pero se descarga más rápido y tolera menos fases de carga/ descarga.

La tecnología de Ni-Cd sigue siendo popular, sin embargo, debido a que ofrece una corriente, significativamente superior a la obtenida a partir de Ni-MH, Li-Ion o las baterías recargables.

Baterías de litio

Estas baterías usan un ión de litio o un polímero (Li-po). Más caras y ligeras estas baterías se usan en productos de elevados requerimientos como los teléfonos móviles o portátiles. Requieren un adaptador para ser cargadas y están equipadas con un circuito de protección electrónica que controla su voltaje durante la carga, su temperatura, etc…

La corriente eléctrica proporcionada por las baterías recargables procede de la transformación de la energía química en energía eléctrica cuando la batería está conectada al circuito eléctrico. El proceso químico que tiene lugar en las baterías recargables es reversible y por eso se puede recargar.

Las baterías recargables también tiene polaridad por lo que también tienen una colocación específica en el frontal. Si se coloca mal, la batería se podría producir una sobre carga. Si se coloca una batería cargada y proporciona un pobre haz luminoso debe revisarse inmediatamente la colocación de la batería.

Los parámetros más importantes en la carga son el voltaje, la corriente y la duración.

La duración de la carga depende del tipo de batería y del uso al que se somete. En cualquier caso se recomienda cargar la batería el tiempo indicado y no sobrepasarlo, ya que tiene una capacidad máxima.  Si la batería siguiese cargándose se podría sobrecargar. Además en el proceso de carga se genera calor y un exceso de este puede provocar un desgaste prematuro (Efecto memoria, que se refiere a las baterías recargables de Ni-Cd y, en menor grado, las de Ni-MH que sufren un envejecimiento prematuro cuando los procesos de carga/descarga no son completos).